## Slide 1
Переходные процессы в электрических цепях с двумя реактивными элементами
(алгоритмы решения задач)

## Slide 2
Нахождение мгновенных значений
электрических величин, не подчиняющихся законам коммутации
Вариант 1
Если в условии задачи требуется найти закон изменения величины, не подчиняющейся законам коммутации, то сначала находим закон изменения величины, подчиняющейся законам коммутации, затем из системы уравнений электрического состояния в дифференциальной форме – требуемую величину. При составлении системы рекомендуется выбирать уравнения, связывающие искомые величины с величинами, подчиняющимися законам коммутации.
Вариант 2
Сразу ищем закон изменения требуемой по условию величины как сумму принужденной и свободной составляющих.

## Slide 3
Алгоритм расчета переходных процессов электрических величин,
не подчиняющихся законам коммутации в разветвленных
электрических цепях с двумя реактивными элементами
Шаг 1. Понять, в чем состоит коммутация. Рассмотреть схему электрической цепи после коммутации. Разметить схему,
обозначив в ней узлы и токи в ветвях. Составить систему дифференциальных уравнений электрического
состояния цепи для мгновенных значений токов и напряжений (2+3+4).
Шаг 2. Ищем решение системы ДУ относительно величины, подчиняющейся закону коммутации,
как сумму принужденной и свободной составляющих (2+3+4).
Шаг 3. Найдем принужденную составляющую (4), как новый установившийся режим на t=∞. Для этого изобразим
эквивалентную электрическую схему для t=∞ (4).
Шаг 4. Найдем свободную составляющую (1+2+3)
Шаг 4.1. найдем корни характеристического уравнения p1 и p2 с помощью эквивалентной схемы (3)
Шаг 4.2. найдем постоянные интегрирования, воспользовавшись алгоритмом поиска ЗНУ (1+2)
Шаг 5. Определим постоянную времени, длительность переходного процесса, значение электрической величины
до коммутации и построим график переходного процесса, как сумму свободной и принужденной
составляющих (1+2+3+4) .

## Slide 4
[Шаг 4.1] Вычисление корней характеристического уравнения в разветвленной схеме с двумя реактивными элементами
Построить эквивалентную схему для поиска корней характеристического уравнения (3):
- все индуктивные элементы в схеме заменяем эквивалентными сопротивлениями Lp;
- все емкостные элементы в схеме за меняем эквивалентными сопротивлениями 1/Cp;
- резистивные элементы оставляем без изменений;
- все источники ЭДС закорачиваем;
- все источники тока разрываем;
- записываем полное сопротивление схемы относительно любой разорванной ветви и составляем характеристическое уравнение Z(p) =0;
Если в схеме после удаления источников энергии появятся короткозамкнутые ветви или имеют место резонансные режимы, то часть корней может обращаться в нуль. Поэтому необходимо следовать рекомендации: общее сопротивление записывать относительно той ветви, где находится искомая величина.
- находим корни характеристического уравнения.

## Slide 5
[Шаг 4.2] Вычисление постоянных интегрирования
Вид свободной составляющей зависит от типа корней характеристического уравнения,
полученных на шаге 4.1
1. Корни действительные и разные
Апериодический процесс
Вид свободной составляющей:
2.Корни действительные и одинаковые
Критический процесс
Вид свободной составляющей:
3. Корни комплексно-сопряженные
Апериодический процесс
Вид свободной составляющей:
Для вычисления постоянных интегрирования необходимо составить систему уравнений
в начальных условиях для искомой величины и ее производной

## Slide 6
[Шаг 4.2] Алгоритм нахождения ЗНУ
Шаг 1. В схеме при t = 0 – находим ННУ: iL(0−) и uc (0−)
Шаг 2. Составляем эквивалентную схему для момента t = 0+. Схему составляем с учетом ННУ, которые могут быть нулевыми и ненулевыми
Если iL(0+) = iL(0−) = 0 , то вместо индуктивного элемента можно изобразить разрыв цепи (рис. а).
Если uc(0+) = uc(0−) = 0, то емкостный элемент можно заменить «закороткой» (рис. б).
Если iL(0+) =iL (0−) ≠ 0, то индуктивный элемент заменяем
источником тока с током iL(0−), направления которых совпадают (рис. а).
Если uc(0+) = uc(0−) ≠ 0, то емкостный элемент заменяют
источником ЭДС с ЭДС, равной uc(0−) . Направления их противоположны (рис. б).
Шаг 3. В полученной схеме при t = 0+ находим требуемые ЗНУ, используя любые известные методы расчета электрических цепей

## Slide 7
Алгоритм расчета переходных процессов электрических величин,
не подчиняющихся законам коммутации в
разветвленных электрических цепях (Вариант 2)
Шаг 1. Понять, в чем состоит коммутация. Рассмотреть схему электрической цепи после коммутации. Разметить схему,
обозначив в ней узлы и токи в ветвях. Составить систему дифференциальных уравнений электрического
состояния цепи для мгновенных значений токов и напряжений (2+3+4).
Шаг 2. Ищем решение системы ДУ относительно требуемой величины, не подчиняющейся закону коммутации,
как сумму принужденной и свободной составляющих (2+3+4).
Шаг 3. Найдем принужденную составляющую (4), как новый установившийся режим на t=∞. Для этого изобразим
эквивалентную электрическую схему для t=∞ (4).
Шаг 4. Найдем свободную составляющую (1+2+3) в виде
Шаг 4.1. найдем p с помощью эквивалентной схемы (3)
Шаг 4.2. найдем постоянную интегрирования B, воспользовавшись алгоритмом поиска ЗНУ (1+2)
Шаг 5. Определим постоянную времени, длительность переходного процесса, значение электрической величины
до коммутации и построим график переходного процесса, как сумму свободной и принужденной
составляющих (1+2+3+4) .